## Slide 1: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ИНФУЗИОННЫЕ ПОМПЫ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Выполнил: ординатор Махаев И. В.
Куратор: Коннов В.А.
Чита, 2014г.

## Slide 2: Болюс (βώλος — ком, кусок)

## Slide 5: Инфузионная помпа
Медицинское изделие, предназначенное для контролируемого, точно дозированного введения пациентам жидких лекарственных препаратов, питательных веществ

## Slide 6: Пути введения
В/В
В/А
П/К
Эпидурально
Энтерально

## Slide 7: Цель
Точно дозированное введение ЛС и питательных веществ за единицу времени

## Slide 8: Типы насосов
Большого объема
Малого объема
Многоразовые
Одноразовые
С постоянной скоростью инфузии
С регулируемой скоростью инфузии

## Slide 9: Шприцевые дозаторы
Наиболее точные из всех (+2%)
Создают высокое давление
Не дают объемную инфузию
Notes: К многоразовым помпам для переливания малого объема относится Шприцевые дозаторы

## Slide 10: Перистальтические насосы
Дают объемную инфузию
Не создают высокого давления
Невысокая точность

## Slide 11: Электронные счетчики капель
Дают объемную инфузию
Капли разные
Не создает высокого давления

## Slide 20: Одноразовые помпы
Дают малые объемы
Не зависят от электроэнергии
Портативность

## Slide 22: Плюсы
Безопасность
Высокая точность
Введение в артерии
Наличие PCA модуля
Портативность

## Slide 23: Минусы
Дополнительный мониторинг
Невозможность переливать через одноразовые помпы жидкости с высокой вязкостью
Высокая стоимость

## Slide 24: Применение
ТВА+СД, ТВА+ИВЛ, ППБ
Интенсивной терапии
Парентеральном и энтеральном питании.
Онкологии (анальгезия и химиотерапия)
Обезболивании родов, управляемая стимуляция родов, магнезиальная терапия
Эндокринологии (инсулинотерапия)

## Slide 25: Спасибо за внимание